| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ________________№__________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении Критериев надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий на территории муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района |  |  |

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающей организации МУП «Теплоснабжение» МО Первомайский поссовет и потребителей тепловой энергии на территории п. Первомайский, в соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района

### 1. Утвердить Критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий (Приложение № 1).

### 2. Утвердить Порядок ограничения режима потребления тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории пос. Первомайский, Оренбургского района, Оренбургской области (Приложение № 2).

### 3. Утвердить График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории пос. Первомайский, Оренбургского района, Оренбургской области (Приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области в сети Интернет.

Глава муниципального образования                                            О.И. Куличенко

Копия верна:

Специалист 1 категории администрации

МО Первомайский поссовет                                                    О.И. Кноплох

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от ___________ № _______ |
| --- | --- |

### Критерии

### надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12°С;

- промышленных зданий до 8°С;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от ___________ № _______ |
| --- | --- |

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии

при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций

в системе теплоснабжения

1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения, согласованными с администрацией муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.

2. Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

3. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией МУП «Теплоснабжение» МО Первомайский поссовет по согласованию с администрацией муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.

4. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с администрацией муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области.

5. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6. Теплоснабжающая организация МУП «Теплоснабжение» МО Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области обязана информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от ___________ № _______ |
| --- | --- |

График ограничений отпуска теплоносителя и отключений абонентов от систем коммунального теплоснабжения в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий на территории МО Первомайского поссовета Оренбургского района

Величина тепловой нагрузки тепловых сетей организации, по перечню точек присоединения

| Наименование и адрес объекта | Отопление | ГВС | 0 - мощность в точках присоединения 1-кал/час заявленная максимальная (Гкал/час) | Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/час | Тонн/час | Гкал/час | Тонн/час |  |  |
| МКД № 15 по ул. Симонова | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| МКД № 22 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 24 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МБУДО «ДШИ» - ул. Воронова, д. 26 |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ д/с «Алёнушка» - ул. Симонова, д. 32 |  |  |  |  |  |  |
| Здание полиции МУ МВД России «Оренбургское» - ул. Симонова/Воронова, д.17/28 |  |  |  |  |  |  |
| Здание ул. Воронова, 29 |  |  |  |  |  |  |
| Администрация МО Первомайский поссовет / АО «Оборонэнерго» – ул. Воронова, 11 |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 11 по ул. Симонова | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| МКД № 13 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 16 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 20 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «СОШ № 2» - ул. Воронова, д. 14 |  |  |  |  |  |  |
| ИП Азарова М.В. - ул. Генерала Березина, д. 1а |  |  |  |  |  |  |
| ИП Казаков Д.В. - ул. Генерала Березина, д.1В |  |  |  |  |  |  |
| Здание почты ПАО «Ростелеком» - ул. Воронова, д. 7 |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 8 по ул. Симонова | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| МКД № 10 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 12 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ «Лицей № 1» - ул. Генерала Березина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 5 по ул. Симонова | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| МКД № 6 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 7 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 9 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 6 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 8 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 10 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 12 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| Здание общежития по ул. Симонова, 4 |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 2 по ул. Симонова | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| МКД № 3 по ул. Симонова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 2 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 4 по ул. Воронова |  |  |  |  |  |  |
| ИП Гулиев С.Н. - ул. Симонова, д. 3/1 |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 11 по ул. 9 Пятилетки | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| МКД № 13 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 15 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 17 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МБДОУ д/с «Звездочка» - ул. Симонова, д. 2а |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 1 по ул. 9 Пятилетки | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| МКД № 1а по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 3 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 5 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 7 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| МКД № 9 по ул. 9 Пятилетки |  |  |  |  |  |  |
| ИП Казарян К.А. - ул. 9 Пятилетки, д. 3а |  |  |  |  |  |  |

_____________________________